滇池西岸高海公路沿线1：500地形测量项目

第一标段（碧鸡测区）

# 一、碧鸡测区概况

1、基本情况

测区位于昆明市西山区滇池西岸碧鸡关，测量面积4.0平方公里，地形类别为丘陵及部分居民区，居民地为集中式居住区，居民地内地物较为复杂且通视条件困难。为满足昆明市城市规划、设计、施工及国土管理使用以及滇池环线周边环境保护之需要，测制符合国家测绘标准的地形图。

2、项目意义

昆明市的城市建设规划区域涉及面广，其中就包含西山区行政辖区范围，测绘大比例尺地形图是城市规划、设计的基础性工作，同时也是保护滇池环线周围环境的重要性工作，项目工程完成的成果质量优劣，将直接影响城市建设发展的进度，为此我公司组织安排的本项目测绘人员全部是从事专业测绘的技术能手，为项目工程能够顺利、保质、按时完成做好了准备。

3、项目内容

测绘工程内容包括：基础控制测量（一、二级控制网）、图根控制测量、全野外1：500数字化地形图测制。

# 二、测区自然地理概况和已有资料情况

1、自然地理概况

测区位于昆明市滇池西岸碧鸡关，隶属昆明市西山区管辖，地理位置位于东京102°36′～102°38′，北纬24°58′～25°00′区域内，交通便利，有环滇池公路高海公路和碧鸡路通过测区，附近有著名的国家级西山风景区；东面是烟波浩渺素称“五百里滇池”的中国第六大内陆淡水湖；南面23公里是疗养胜地白鱼口。测区内气候宜人，年平均气温在15°左右，日温差较大，日照时间较长，紫外线强度较高，夏季是雨季季节，降水较为集中，多为中到大雨，测区地貌特征西面为丘陵，东面较平坦延伸至滇池岸边。

2、已有资料情况

⑴、测区范围：甲方提供的以影像图为背景的测区范围图，可作为作业区控制布点选点参考和作业任务划分使用。

⑵、测区首级控制：甲方提供可以满足测区范围需要的首级控制点坐标及高程，作为本次测量工作的起算点。

# 三、作业执行技术标准

1、《城市测量规范》GJJ/T8—2011；

2、《卫星定位城市测量规范》CJJ/T73—2010；

3、《国家三、四等水准测量规范》GB/T12898—2009；

4、《国家基本比例尺地图图式第一部分：1：500、1:1000、1:2000地形图图式》GB/T20257.1—2007；

5、《1：500、1:1000、1:2000外业数字测图技术规程》GB/T14912—2005；

6、《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》CH/T1020；

7、《国家基本比例尺地形图分幅和编号》GB/T 13989；

8、《测绘成果质量检查与验收》GB/T24356—2009；

9、审批后的本项目技术设计书

# 四、成果规格和精度指标

1、平面系统与投影方式

平面采用2004昆明坐标系，甲方要求在提交资料同时提供1987昆明坐标系1：500地形图数据，在计算坐标转换参数后，向甲方提供2004昆明坐标系和1987昆明坐标系的地形数据成果。

投影方式为3度带高斯投影，中央子午线经度为102°，满足测区内长度变形值不大于2.5㎝/㎞，符合技术规程要求。

2、高程基准与基本等高距

高程采用1985国家高程基准，1985国家高程基准为1999年国家第二次一等水准复测平差前的成果，等高距为0.5米

3、比例尺与成图方法

全野外数字化测图，测制符合国家基本比例尺标准的1:500地形图，利用南方CASS9.1软件编辑野外数据成果，格式为DWG文件。

4、地形图分幅与图幅编号

地形图图幅采用正方形分幅，图幅规格为50㎝×50㎝，图幅编号按西南角图廓点坐标X、Y的公里数值表示（格式为：××××﹒××—×××﹒××），X坐标公里数在前，Y坐标公里数在后，取数值保留小数点后两位0.01，并以图内显著地物地貌注记名作该图图名（图名字数不超八个字），若图内无名称注记而无法确定图名时，可采用图幅编号代替图名，接图表内不标注图名只填写图幅号。

5、图廓整饰与图内注记

图廓整饰严格按照《国家基本比例尺地图图式第一部分：1：500、1:1000、1:2000地形图图式》进行编辑整饰，测绘机关名称注记为：“昆明市测绘管理中心”，其它注记按照“图式”要求表示。

6、精度指标

控制网布设原则：按照分级布网，逐级控制，点位满足精度要求，并且要有足够的密度，规格要统一布设。

⑴、平面精度：平面控制网的精度要能满足1：500比例尺地形图测图要求，控制网最弱点的点位中误差不得超过图上±0.1㎜，实地±5㎝。

⑵、高程精度：图根点高程中误差相对于临近等级点不得超过基本等高距的1/10 即±5㎝。

⑶、控制点密度：测区为丘陵地形和部分居民地，居民地为集中式聚居地，为满足测图精度需要，一、二级导线点每幅图不少于一个，图根点不得少于4个，地物密集区增加图根点数以满足测图精度要求。

⑷、地形图精度： 地形图图上地物点相对于临近图根点的点位中误差和相邻地物点点之间的距离中误差要符合外业数字测图技术规程要求，

地物点平面位置精度               单位：米

| 地区分类 | 比例尺 | 点位中误差 | 相邻地物点间距中误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城镇、工业建筑区、平地、丘陵地 | 1:500 | ±0.15（±0.25） | ±0.12（±0.20） |
| 困难地区、隐蔽地区 | 1:500 | ±0.23（±0.40） | ±0.18（±0.30） |

高程注记点相对于临近图根点的高程中误差不应大于基本等高距的1／3，困难地区放宽0.5倍。

7、质量目标

依据《测绘成果质量检查与验收》的规定，本次测量成果实行二级检查、一级验收方式进行质量控制，确保成果达到的目标为：

⑴控制成果：控制点布设分布合理，数据记录规范，观测方式正确、限差符合规范要求，各项计算准确。

⑵数据图件成果：地形图内容齐全、完整，地物地貌表示合理准确，各项注记、说明准确标准，提交的测量成果存储的光盘完好，数据内容完整。

⑶文字报告：技术设计书、技术总结、项目总结内容全面。

⑷总体质量：提交给甲方的测量资料质量达到优良成果。

# 五、设备投入和人员准备

1、投入设备

项目采用先进的仪器设备施工是工程进度的重要保证，也是单位技术水平的具体反映。

公司投入的仪器设备有全站仪、水准仪、电子测距仪、高速绘图仪、高速扫描仪、打印机等多种仪器及数据处理的笔记本电脑、台式计算机等多种设备进行作业。本次施工，一方面要发挥现有的设备优势，合理安排生产，加强设备的管理，使生产人员正确使用，精心维护，确保各类设备处于良好的使用状态。

2、人员准备

# 六、测区控制测量

测区内甲方提供了首级控制起算点，在布设一、二级导线控制点时点位应选在稳固、易于设站和扩展，通视良好、能长久保存的位置，GPS点位应满足观测、信号接收的需要，点位周围不应有高度角大于15°的遮蔽物，应远离高压线和大功率无线信号发射源。

1、一、二级控制测量

1．1平面控制测量

一、二级点的施测采用GPS测量和光电测距导线测量。

⑴ GPS测量

①平面控制点GPS施测，起算点的连测不应少于3个点。

②四等点及一、二级网中最弱点相对邻近起算点的中误差不得大于±5㎝。

③ GPS作业时采用静态模式观测。主要技术要求如下：

GPS网的主要技术要求

| 等级 | 平均距离(Km) | a(mm) | b(1×10-6) | 最弱边相对中误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四等 | 2 | ≤10 | ≤5 | 1/45000 |
| 一级 | 1 | ≤10 | ≤5 | 1/20000 |
| 二级 | ＜1 | ≤10 | ≤5 | 1/10000 |

注：当边长小于200米时，边长中误差应小于±2㎝。相邻点最小距离应为平均距离的1/2～1/3，相邻点最大距离应为平均距离的2～3倍。

GPS闭合环或附合路线边数的规定

| 等 级 | 四等 | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 闭合环或附合路线边数 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |

GPS各等级观测作业的基本要求

| 有效观测卫星数 | 数据采样间隔 | 卫星高度角 | 平均重复设站数 | 时间长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥4 | 10～60″ | ≥15 | ≥1.6 | ≥45min |

各等级点位的几何图形强度因子PDOP值应小于6。

④观测时应量取仪器高两次，并记录于观测手簿中，两次读数差不大于3mm，取平均值作最后结果。

每个点观测均要求用手簿进行记录，记录内容为：点名、点号、观测者、天气、日期、时间、天线高、时段、接收机编号，并将特殊情况记录在备注栏。原始记录应字迹清楚、整齐，不得涂改。

⑤基线解算采用随机软件进行解算。数据处理应满足《全球定位系统城市测量技术规程》第9条要求。

基线测量精度及所组成的异步环的坐标差分量闭合差及环闭合差应符合下式规定：

、、

、

式中：a=10mm

b：为比例误差因子，对应四等、5″、8″时分别取20、30、40ppm

d：为基线长度，单位为公里

Wx、Wy、Wz为坐标差分量闭合差

W：为环闭合差

n：为环闭合差

△S：为复测基线长度差

⑵ 光电测距导线

光电测距导线技术要求

| 等级 | 附合导线长度 | 平均边长 | 测距中误差 | 测角中误差 | 导线全长 相对闭合差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 3.6km | 300m | ≤±15㎜ | ≤±5″ | 1/14000 |
| 二级 | 2.4km | 200 m | ≤±15㎜ | ≤±8″ | 1/10000 |

导

导

导线测量水平角观测的技术要求

| 等级 | 半测回归零 DJ2 | 一测回内2c较差 | 同一方向值各测回较差 | 测角测回数 DJ2 | 方位角 闭合差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 8″ | 13″ | 9″ | 2 | ≤±10″√n |
| 二级 | 8″ | 13″ | 9″ | 1 | ≤±16″√n |

注：表中n测站数。

当附合导线长度短于规定长度的1/3时，导线全长的绝对闭合差不应大于13cm。附合导线的边数不能超过12条，光电测距应满足《城市测量规范》2.4的要求。

1．2高程控制测量

⑴ 一级（5″）、二级（8″）点以四等水准精度连测，也可采用光电测距三角高程测量代替四等水准测量，二者依具体情况可交替进行。

⑵ 四等水准网中最弱点的高程中误差相对于起算点不得大于20mm。

⑶ 四等水准测量技术要求：

四等水准测量技术要求

| 每千米高差中数中误差 | 附（闭）合水准路线长 (Km) | 路线闭合差 （mm） |
| --- | --- | --- |
| 偶然中误差M△ | 全中误差MW |  |  |
| ≤±5mm | ≤±10mm | ≤15 | ≤ |

注：L为附（闭）合路线长度，以公里为单位。

四等水准观测技术要求

| 视距 | 前后视距差 | 前后视距 累积差 | 红黑面 读数差 | 红黑面所测 高差之差 | 视线高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤80m | ≤5m | ≤10m | 3.0mm | 5.0mm | 三丝能读数 |

四等水准测量采用中丝读数法双面标尺，直读距离，观测顺序为后―后―前―前。

⑷ 四等光电测距三角高程测量

高程导线边长的测定，应采用不低于Ⅱ级精度的测距仪往返各观测一测回，其边长不大于1Km，测距的各项限差和要求应符合《城市测量规范》2.4的规定，每站应读取气压、温度。

垂直角观测应采用DJ2级经纬仪按中丝法观测三测回，垂直角测回差和指标差均不应大于7″。高差测定应采用对向观测，对向观测高差较差不应大于±40√D (mm)。（D为测距边水平距离Km）。附合路线闭合差限差同四等水准要求，附合路线长度不大于15Km，仪器高、觇牌高应在观测前后各量测一次，读至1mm，当较差不大于2mm时取中数。

观测成果的记录、整理、检验和计算应满足《城市测量规范》3.6的要求。

1．3图根控制测量

图根点是直接提供地形图测绘的依据，应在以上各等级控制点基础上加密布设，图根点的密度应以满足测图需要。建筑物密集地区应适当增加，空旷地区可适当减少，但要保证测图需要的控制密度。

根据本测区实际情况和仪器装备情况，图根点可采取两种方法测设。

第一种方法可用全站仪在四等点和一、二级点上设站，用极坐标法求定图根点的三维坐标，为加强精度所求图根点应变换一次棱镜高，两次测定其三维坐标并取平均值，对较困难及隐蔽地域，可采用图根导线，图根导线一般按附合导线布设，个别地方可采用回归导线或支导线，图根导线可分两级加密，尽量布成附合导线。

第二种方法采用GPS(RTK) 测量技术布设，在三个等级控制点基础上采用GPS(RTK)技术在测区范围内布设两两通视的图根点以满足测图要求。在建立GPS(RTK)基准站时要远离大功率的无线电发射源和高压输电线，周围无高达建筑物和构筑物遮挡，观测方便、安全可靠，每次架设基准站后要查看测站信息：接收卫星数、卫星信噪比、相位测量残差实时定位的结果及收敛值。流动站应架设对中杆，并丈量输入仪器高，每个图根点在不同时段测量两测回，两次测量点位坐标差≤±3㎝取平均值。每次架设基准站后均要在测区三个等级点进行坐标检测，坐标较差在≤±3㎝以下方可进行后续测量工作。

RTK测量的平面点位中误差（相对于起算点）不得大于±5㎝，技术要求符合下表规定：

RTK平面测量技术要求

| 等级 | 相邻点间距离（m） | 点位中误差 （㎝） | 相对 中误差 | 起算点 等级 | 流动站到基准站距离 | 测回数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二级 | ≥300 | ≤±5 | ≤1／10000 | 四等及以上 | ≤6㎞ | ≥3 |
| 图根 | ≥100 | ≤±5 | ≤1／4000 | 二级及以上 | ≤3㎞ | ≥2 |
| 碎部 | ≥100 | 图上0.3㎜ | ≤1／4000 | 二级及以上 | ≤3㎞ | ≥1 |

图跟点的高程中误差不得大于测图基本等高距的1/10即≤±5，最大限差≤±10㎝，碎部点的高程中误差≤±7.5㎝，最大限差≤±15㎝。

1．4控制点编号

一级点编号按罗马数字Ⅰ（一级）＋B（碧鸡）＋阿拉伯数字（序号）表示，例如：ⅠB2，表示碧鸡测区2号一级点；

二级点编号按罗马数字Ⅱ（二级）＋B（碧鸡）＋阿拉伯数字（序号）表示，例如：ⅡB2，表示碧鸡测区2号二级点；

图根点编号按T（图根）＋B（碧鸡）＋阿拉伯数字（序号）表示，例如：T B 2，表示碧鸡测区2号图根点。

# 七、地形图测绘

1、野外数据采集方法

测区内丘陵、空旷区域可以满足GPS(RTK) 测量条件的地形、地物采用RTK技术采集碎部点数据并按编码存入电子手簿，居民地用全站仪极坐标法测量。

2、野外数据采集的内容

测量的内容包括：测量控制点、水系、居民地及设施、交通、管线、地貌与土质、植被等要素，并应着重表示与城市规划、建设有关的各项要素。

⑴各级测量控制点应测绘其平面的几何中心位置，并表示类型、等级和点名，按图式规定的符号精确展绘在地形图上。

⑵江、河、湖、海、水库、池塘、沟渠、泉、井及其它水利设施，应测绘和表示，有名称的要注记名称；河流、湖泊、水库的水涯线按测绘时的水位线测定表示，图上宽度小于0.5㎜的沟渠用单线表示；水渠应测注渠顶边和渠底高程；堤、坝应测注顶部和坡脚高程；滇池岸线的测绘以平均潮水的痕迹所形成的水陆分界线为准表示，干出滩在图上用相应的符号和注记表示，并适当测注高程。

⑶居民地的各类建筑物、构筑物及主要附属设施应准确测绘外围轮廓和如实反映建筑结构特征，房屋的轮廓以墙基外角为准，并按建筑材料和性质分类并注记层数，房屋材料结构按：砼、混、砖、石、木、土分类，房屋材料结构及层数不同时，应区分表示，测区的房屋要逐个表示，临时性房屋可不表示；建筑物和围墙轮廓凸凹在图上小于0.4㎜、简单房屋小于0.6㎜时可直接连线；房屋内部的天井要区分表示；居民内外的打谷场，水泥地等应分别注“谷”、“水泥”等性质。

阳台应表示，建筑物悬空部分应测量其外围的投影位置，有支柱的要准确测量其中心位置，用相应符号表示；台阶和室外楼梯长度图上大于3㎜、宽度大于1㎜时应表示；永久性建筑及砖混结构两层（含）以上应注记高程点，高程注记以墙脚为准；七层以上房屋注“砼”及层数，七层以下按性质相应注记，有单位名称的房屋应注记名称。

工矿及设施应在图上准确表示其位置、形状和性质特征，依比例尺表示的应测绘其外轮廓按图式配置符号和注记，不依比例表示的准确测定其定位点或定位线，用不依比例尺符号表示。

⑷管线、栅栏的测绘：永久性的电力线、电信线均应准确表示，电杆、铁塔位置应实测，当多种线路在同一杆架上时，只表示主要的，城市建筑区内电力线、通信线可不表示，但应在杆架处绘出线路方向，各种线路应做到线类分明，走向清楚，城区内地下面的通信线、电力线不表示，但应绘出通信井、电力井的位置，架空管道应注记传输质物名称，污水篦子、消防栓、电信箱、水龙头阀门、路灯信号灯、各类检修井均应测绘其中心位置用相应符号表示。

⑸交通及设施测绘：公路及其它双线道路在图上均应按比例表示，公路技术等级代码每幅图注记1至2个，国道应注出国道路线编号及里程碑、桩。公路、街道按其铺面材料分为水泥；沥青、砾石、条石或石板、硬砖、碎石和土路等，应分别以砼、沥、砾、石、砖、碎、土等注记于图上相应位置，硬砖路面注记的“砖”字应加括弧（砖），铺面材料改变处应用点线分开。

碎石路面的简易公路按平均宽度表示，不依比例尺表示的小路，以路中心位置测绘表示。道路通过居民地时不宜中断，应按真实位置绘出。

路堤、路堑应按实地宽度绘出边界，并应在其坡顶、坡脚适当测注高程或比高。

跨河或谷地等的桥梁，应实测桥头、桥身和桥墩位置，加注建筑结构，有名称的要记住名称。

⑹地貌及土质的测绘：地貌用等高线表示，基本等高距为0．5米，陡崖、斜坡、陡坎等用相应符号表示，用等高线表示的地貌应能充分反映测区地貌特征，当坡度大于50°时，可只表示计曲线，（计曲线上的高程注记字头应朝向高处，但不能在图上倒置），首曲线可不表示或间断表示，山顶鞍部、凹地等处的等高线应加绘示坡线，各种人工修筑和天然形成的坡、坎，其坡度在70°以上时表示为陡坎，坡度在70°以下时表示为斜坡，斜坡在图上投影宽度小于2㎜时用陡坎符号表示，等高线走向需合理、光滑，无遗漏，并与高程注记点相对应。

⑺植被的测绘：地形图上应正确反映出植被的类别特征和范围分布，对耕地、园地应实测范围，配置相应的符号表示，大面积分布的植被可采用注记说明表示，同一地域生长有多种植物时，可按经济价值高低和数量选取主要地类表示，符号配置不得超过三种，对于种植不同作物的耕地，应以实测时种植作物为准。

⑻各种说明注记表示：高程注记点应分布均匀，其间距约为12米为宜，平坦地及地形简单地区可放宽至1．5倍，地貌变化较大的丘陵地应适当加密注记，山顶、鞍部、山脊、山脚、谷底、台地及其它地面倾斜变换处，均应测高程注记点，高程注记点以米为单位保留小数点后两位，高程注记点的数字、字头朝北，应清晰易读。

建筑区、平坦地区以及旱地、其它不能用等高线表示的地方，可不绘等高线，每方格网中高程注记可适当加密。

各类名称、说明注记的字体、大小格式按《国家基本比例尺地图图式第一部分：1：500、1:1000、1:2000地形图图式》4.9条规定表示，图上所有居民地、道路、山名以及单位名称注记均应实地调查准确，各种注记、说明保持图面清晰易读。

3、野外数据编辑

全野外数据采集后使用南方CASS软件进行数据编辑，将采集的数据导入CASS软件，按照数据标准进行图形编辑和属性录入，对地物、地貌及注记进行分成、编码。

数据分成和颜色规定

| 代码 | 层名 | 颜色 | 要素内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制点 | 白 | 控制点（首级、一、二级、图根） |  |
| 2 | 居民地 | 白 | 各类居民地及栅栏 |  |
| 3 | 道路 | 白（56） | 各类交通要素及附属设施 |  |
| 4 | 管线 | 紫 | 管线及附属设施 |  |
| 5 | 计曲线 | 红 | 计曲线 |  |
| 6 | 首曲线 | 绿 | 首曲线 |  |
| 7 | 高程注记点 | 白 | 高程注记点 |  |
| 8 | 其它地貌层 | 红 | 图式上规定的地貌符号 |  |
| 9 | 陡坎层 | 棕（34） | 各类土质、石质陡坎、斜坡、梯田坎 |  |
| 10 | 水系层 | 蓝. 白 | 各类水系要素及附属设施 |  |
| 11 | 注记层 | 白 | 各类文字、数字注记 |  |
| 12 | 图廓层 | 白 | 图廓线、公里网线、公里数注记 |  |
| 13 | 植被层 | 绿（116） | 各类植被要素符号和地类界 |  |
| 14 | 其它层 | 紫（216） | 独立地物、工矿设施要素 |  |

# 八、质量管理体系和保证措施

为确保测绘成果质量达到规范、设计的要求，测区设立了项目负责、技术负责、质量负责各一人，分工明确，责任到人，从生产的每一个环节抓起，从产品质量检查转变为以生产、操作过程质量控制检查为主，即预防为主、检查为辅的原则，生产组织统一调配，相互协调，严把产品质量关。

1、质量方针

科技为先、以人为本；用户第一、满足需求。

2、质量目标

1）、积极采用测绘新技术，使生产和产品达到行业先进水平。

2）、积极调动员工能动性和责任性，使产品合格率达到100%。

3）、稳定地提供满足顾客及符合法律、法规、技术标准的测绘产品和服务，

3、质量控制方法

生产管理、技术设计、作业生产、质量检查等各个方面均受控于公司质量管理体系和质量方针。

在项目实施过程中，做好质量控制策划和目标，加强对产品质量的监督、检查，为此，在本项目测绘生产中做到以下要求：

1）、对参加测区作业的作业员进行质量意识教育和针对本项目的业务统一认识，确保施测工作顺利完成。

2）、严格执行测绘仪器送检制度，未经检定或检定不合格的仪器、设备不得进入测区使用。

3）、技术负责人要经常到生产一线，及时了解和掌握测量进度和质量状况，对存在的质量问题提出解决方法和改进措施，及时处理存在的技术问题，消除系统性的技术问题，保证产品质量。

4）、坚持二级检查，一级验收制度，作业各小组对完成的测量成果做100%的自查自检，作业小组之间做互查互检，把检查后的测量数据提交公司质检人员检查，经公司最终检查后，确认测量数据准确，成果资料齐全，有第三方检查报告，方可提交甲方验收。

4、质量控制报告制度

项目测量工作过程中，要经常保持与甲方的沟通与协调，向甲方汇报测量工作的进度和测绘工作中遇到的问题以及解决问题的方案，每周定期写出书面报告提交甲方。

报告内容包括：工程进度、已完成工程成果质量、遇到的技术问题及解决方案，安全生产情况及与项目有关的情况汇报。

5、质量控制流程

在产品形成各过程中，按项目质量控制要素明确其目的、适用范围和工作程序进行贯彻执行，每一过程按照计划、实施、检查、处理（处理、总结、报告）的步骤进行，周密计划，严格实施，全面检查，认真总结 。 质量控制主要工作流程图如下图：

# 九、安全生产管理措施

1、安全生产组织管理

本项目安全生产组织管理机构如下图：

2、安全生产制度

为确保本项目安全生产，必须遵循公司《生产安全事故应急处理预案》、《安全生产管理规定》、《安全生产管理规定》、《车辆安全管理规定》、《设备管理规定》、《成果资料保密规定》、《安全生产工作检查方案》等安全生产制度。尤其强调下列要求：

1）、建立安全生产岗位责任制；明确规定各级管理人员、安全检查监督人员、生产人员、特殊岗位操作人员以及其他相关人员的安全职责。

2）、建立安全生产例会、检查和监督制度；要定期召开安全生产会议，检查安全生产工作，确定、布置安全检查的重点内容和有关事宜，针对安全隐患作出整改决定。

3）、实行安全生产目标责任制；

4）、实行安全事故报告制度；事故发生第一时间内逐级上报；发生重大安全事故或特大安全事故，必须在2小时内由工程承担部门的工程实施领导小组上报项目管理部，并提出处理方案；

5）、坚持定期安全生产情况汇报制度；

3、安全生产措施

- 1）、人员安全；进入测区必须持有效证件（如工作证）并与有关部门取得联系，进入单位院落和居民宅院，尤其是进入带有保密性质的单位院落或居民宅院时，应事先说明情况，征得同意后再进行作业。

- 严禁使用未采取防触电措施的铝合金材料的标尺、标杆，防止触电造成人员伤亡。

测区车辆驾驶员必须严格按交通规则驾驶车辆，避免疲劳驾驶，不得将车辆交给他人驾驶，严格禁止无驾驶执照人员驾驶车辆。

2）、仪器设备安全；所有使用仪器设备均应有专人保管、并定期维护并形成记录，仪器设备使用搬运严格按有关规定要求操作，坚决杜绝违规操作，雷雨天禁止进行GPS观测。

3）、资料数据安全；各小组作业期间所有资料数据要做到专人保管，正确标识。

资料数据存储要做到防潮、防火、防磁、防盗，同时应进行分类、编编制目录、登记。

严禁未经同意，将资料成果交于他人保管或转让第三方。涉密资料数据应按《保密法》有关要求执行。

4、安全事故应急处理

1）、事故报告和现场保护；

2）、应急处理

3）、事后总结处理

5、项目保密制度及措施

参加本项目的所有人员必须严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国测绘成果管理规定》和国家测绘局、国家保密局制定的《测绘管理工作国家秘密范围的规定》以及我公司制定的各项保密规章制度。

1）、项目存储涉密测绘成果数据资料的计算机、传真机、复印机及通讯设备等，应采取必要的安全防范措施，配备必要的保密技术防范设备。

2）、处理涉及测绘成果数据资料的计算机必须做到专机专用，专人负责。对于含有涉密数据资料的打印、拷贝、删除必须经主管领导同意。

3）、存储涉及测绘成果数据资料的计算机严禁上互联网、公共信息网，涉密信息不得在国际网络互联的近似计算信息系统中存储、处理、传递。

# 十、上交成果及其资料的内容

最终经检查验收合格后的测量成果，进行资料整理装订，向甲方提供的测绘成果资料包括以下内容：

1、一、二级导线控制点及埋石图根控制点成果表（三份纸质，一份电子），其中1987昆明坐标系和2004昆明坐标系成果各一份；

2、一、二级导线控制点点位分布图和点之记（一份纸质，一份电子）；

3、碧鸡测区地形图分幅接合图表（电子版）；

4、1987昆明坐标系1:500地形图DLG数据（AutoCAD 2004格式DWG电子数据）；

5、2004昆明坐标系1:500地形图DLG数据（AutoCAD 2004格式DWG电子数据）；

6、本项目专业技术设计书（三份纸质，一份电子）；

7、本项目自检自查报告（三份纸质，一份电子）；

8、项目技术总结报告（三份纸质，一份电子）；

9、本项目检查验收报告

# 十一、附录

1、碎部点外业检查精度统计表；

2、地物相邻点间距外业检查精度统计表；

成都市某工程有限公司

2013年7月

# Text boxes

项目工作计划

技术设计

材料准备

仪器设备配置

测区资料收集

评审确认

验证、检验

验证、检验

资料分析

人员组织

测区踏勘

过

程

控

制

人员因素控制

仪器设备因素控制

使用材料因素控制

操作技术方法因素控制

作业环境因素控制

生产作业实施

质量检查

成果资料整理

成果验收

资料交付

存在设计更改条件或要求

Y

公司安全生产领导小组

生产安全应急指挥领导小组

项目经理及各组长

人员安全负责人

车辆安全负责人

资料安全负责人

仪器安全负责人